УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

Правительства

Ульяновской области

ВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по взаимоотношениям  теплоснабжающих

организаций с потребителями

Настоящие Временные методические рекомендации по взаимо-отношениям теплоснабжающих организаций с потребителями (далее – Методические рекомендации) разработаны в связи с вступлением в силу Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании Федеральных законов от 03 апреля 1996 года № 28-ФЗ «Об энергосбережении» и от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», а также в соответствии с Методическими рекомендациями по регулированию отношений между энергоснабжающей организацией и потребителями, утверждёнными 19 января 2002 года Минэнерго России (Минюст России № 07/8536-ЮД от 11 сентября 2002 года),  в целях защиты потребителей тепловой энергии от неправомерных действий теплоснабжающих организаций в условиях отсутствия у потребителей оборудованных в установленном порядке приборов учёта (счётчиков) тепла и горячей воды, а также в качестве методологической помощи органам местного самоуправления, управляющим компаниям и собственникам жилья в вопросе установления обоснованных нормативов потребления тепловой энергии и горячей воды.

1. Во избежание различного понимания под термином «потребитель» применительно к данному документу следует считать:

индивидуальных потребителей – собственников жилых помещений в многоквартирном доме или собственников индивидуального жилого (частного) дома – физических лиц, непосредственно заключивших договор теплоснабжения (на нужды отопления или горячего водоснабжения) с поставщиком тепловой энергии по границе балансовой принадлежности сети;

коллективных потребителей – собственников многоквартирного жилого дома в виде товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов или жилищно-строительных кооперативов – юридических лиц, заключивших договор теплоснабжения (на нужды отопления или горячего водоснабжения) с поставщиком тепловой энергии по границе балансовой принадлежности сети;

групповых потребителей – управляющие компании, осуществляющие обслуживание нескольких (группы) жилых домов и представляющие интересы жильцов этих домов при  заключении договора теплоснабжения (на нужды отопления или горячего водоснабжения) с поставщиком тепловой энергии по границе балансовой принадлежности сети.

2. Методические рекомендации применяются только по границе балансовой принадлежности сети.

Перераспределение тепловой энергии внутри коллективного или группового потребителя при взаимоотношениях между потребителем и жильцами осуществляется по правилам и нормативам, установленным внутренними документами этих потребителей в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

- При разработке настоящих Методических рекомендаций за основу принималась динамика изменения среднемесячной температуры наружного воздуха в г. Ульяновске за последние 15 лет согласно приложению № 1 к Методическим рекомендациям.

- Комитетом по регулированию цен и тарифов Ульяновской области устанавливаются тарифы на тепловую энергию (в горячей воде или в паре) только как на энергоресурс (то есть за 1 Гкал), без учёта услуг потребителя, оказываемых жильцам, по обеспечению качественного и бесперебойного теплоснабжения за пределами границы балансовой принадлежности сети теплоснабжающей организации.

- Теплоснабжающим организациям рекомендуется согласовывать с Комитетом по регулированию цен и тарифов Ульяновской области тарифы на химически очищенную воду, используемую на нужды горячего водоснабжения.

- Теплоснабжающим организациям  и  потребителям рекомендуется:

6.1. При согласовании объёмов поставок тепловой энергии, по договорам с потребителями, не имеющими приборов учета, на нужды отопления руководствоваться:

динамикой среднемесячной температуры воздуха за последние 15 лет согласно приложению № 1 к Методическим рекомендациям;

нормативами расхода тепловой энергии на обогрев помещений в зависимости от температуры наружного воздуха  согласно приложению № 2 к Методическим рекомендациям;

нормативами расхода тепловой энергии на нужды отопления в зависимости от продолжительности отопительного сезона и температурного режима согласно приложению № 3 к Методическим рекомендациям.

6.2. При  согласовании объёмов поставок тепловой энергии и химически очищенной воды на нужды горячего водоснабжения руководствоваться нормативами количества и температуры воды согласно приложению № 4 к Методическим рекомендациям.

7. Нормативы, указанные в приложениях № 2, 3 и 4 к Методическим рекомендациям, рассчитаны в соответствии с Методикой определения нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг, утвержденной приказом Комитета Российской Федерации по муниципальному хозяйству от 22 ноября 1993 года № 60.

_______________________

| Приложение № 1 к Методическим рекомендациям |
| --- |
| Среднемесячная температура воздуха по г. Ульяновску |
| в градусах Цельсия |
| Год | Наименование месяца | В отопительный сезон | В зимний период |
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |  |
| 1990 | -10,0 | -3,3 | 0,0 | +7,6 | +11,8 | +15,5 | 18,7 | 16,3 | 10,6 | 4,2 | -1,7 | -6,4 | -1,4 | -6,6 |
| 1991 | -9,0 | -10,0 | -4,5 | 7,5 | 15,6 | 20,6 | 19,8 | 16,2 | 12,1 | 8,2 | -3,0 | -10,4 | -3,0 | -9,8 |
| 1992 | -8,3 | -10,1 | -3,0 | 6,1 | 11,3 | 17,1 | 18,1 | 17,3 | 14,4 | 3,2 | -2,3 | -6,9 | -3,0 | -8,4 |
| 1993 | -7,5 | -11,1 | -6,0 | 4,5 | 13,8 | 16,3 | 19,1 | 16,9 | 7,7 | 4,1 | -11,2 | -7,6 | -5,0 | -8,7 |
| 1994 | -7,9 | -17,0 | -6,8 | 5,8 | 12,4 | 16,0 | 16,6 | 15,8 | 14,1 | 5,0 | -2,8 | -10,1 | -4,8 | -11,7 |
| 1995 | -10,6 | -3,5 | -1,0 | 11,7 | 16,3 | 20,9 | 20,0 | 17,9 | 13,7 | 6,5 | -2,1 | -11,4 | -1,5 | -8,5 |
| 1996 | -16,0 | -13,6 | -10,5 | 2,5 | 16,6 | 18,1 | 20,1 | 16,6 | 10,7 | 4,0 | 1,1 | -10,6 | -6,2 | -13,4 |
| 1997 | -13,9 | -9,0 | -3,5 | 3,5 | 12,1 | 20,2 | 18,2 | 16,5 | 11,1 | 5,5 | -4,0 | -10,7 | -4,6 | -11,2 |
| 1998 | -10,7 | -12,7 | -3,1 | 1,7 | 14,1 | 21,3 | 21,7 | 17,4 | 11,7 | 5,2 | -8,2 | -6,7 | -4,9 | -10,0 |
| 1999 | -7,5 | -6,6 | -6,9 | 7,2 | 9,1 | 19,5 | 21,6 | 17,8 | 11,0 | 6,6 | -7,6 | -4,7 | -2,8 | -6,3 |
| 2000 | -7,1 | -5,5 | -2,6 | 9,2 | 8,8 | 18,1 | 21,6 | 18,3 | 10,8 | 5,0 | -3,6 | -6,0 | -1,5 | -6,2 |
| 2001 | -5,2 | -9,3 | -2,7 | 8,9 | 14,0 | 16,5 | 21,7 | 17,3 | 12,3 | 4,2 | -0,7 | -12,4 | -2,5 | -9,0 |
| 2002 | -7,4 | -2,0 | +0,6 | 5,3 | 10,4 | 16,3 | 22,5 | 15,9 | 13,0 | 4,4 | -1,3 | -18,8 | -2,7 | -9,4 |
| 2003 | -9,3 | -12,6 | -7,3 | 5,4 | 14,2 | 13,8 | 20,3 | 19,0 | 12,0 | 6,1 | -0,3 | -3,5 | -3,1 | -8,5 |
| 2004 | -8,2 | -10,9 | -0,2 | 3,6 | 13,8 | 17,8 | 20,0 | 19,5 | 14,0 | 5,4 | -0,9 | -6,8 | -2,6 | -8,6 |
| За последние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 лет | -9,2 | -9,1 | -3,8 | 6,0 | 13,0 | 17,9 | 20,0 | 17,2 | 11,9 | 5,2 | -3,2 | -8,9 | -3,3 | -9,1 |
| 10 лет | -9,6 | -8,6 | -3,7 | 5,9 | 12,9 | 18,3 | 20,8 | 17,6 | 12,0 | 5,3 | -2,8 | -9,2 | -3,2 | -9,1 |
| 5 лет | -7,4 | -8,1 | -2,4 | 6,5 | 12,2 | 16,5 | 21,2 | 18,0 | 12,4 | 5,0 | -1,4 | -9,5 | -2,5 | -8,3 |

|  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к Методическим рекомендациям |
| Нормативный расход тепловой энергии на обогрев 1 кв. метра |
| площади жилья в месяц при температуре наружного воздуха |
| Температура наружного воздуха (оС) | Расход тепловой энергии в Гкал на обогрев 1 кв.метра площади в месяц при температуре наружного воздуха |
|  | максимальный | оптимальный | минимальный |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| -32 | 0,060 | 0,051 | 0,047 |
| -31 | 0,059 | 0,051 | 0,047 |
| -30 | 0,058 | 0,050 | 0,046 |  |
| -29 | 0,058 | 0,050 | 0,046 |  |
| -28 | 0,057 | 0,049 | 0,045 |  |
| -27 | 0,056 | 0,049 | 0,045 |  |
| -26 | 0,056 | 0,048 | 0,044 |  |
| -25 | 0,055 | 0,047 | 0,044 |  |
| -24 | 0,054 | 0,047 | 0,043 |  |
| -23 | 0,054 | 0,046 | 0,043 |  |
| -22 | 0,053 | 0,046 | 0,042 |  |
| -21 | 0,052 | 0,045 | 0,042 |  |
| -20 | 0,052 | 0,045 | 0,041 |  |
| -19 | 0,049 | 0,043 | 0,039 |  |
| -18 | 0,047 | 0,041 | 0,037 |  |
| -17 | 0,045 | 0,039 | 0,036 |  |
| -16 | 0,042 | 0,037 | 0,034 |  |
| -15 | 0,042 | 0,036 | 0,033 |  |
| -14 | 0,041 | 0,035 | 0,033 |  |
| -13 | 0,040 | 0,035 | 0,032 |  |
| -12 | 0,040 | 0,034 | 0,032 |  |
| -11 | 0,039 | 0,034 | 0,031 |  |
| -10 | 0,039 | 0,033 | 0,031 |  |
| -9 | 0,038 | 0,033 | 0,030 |  |
| -8 | 0,037 | 0,032 | 0,030 |  |
| -7 | 0,037 | 0,031 | 0,029 |  |
| -6 | 0,036 | 0,031 | 0,028 |  |
| -5 | 0,035 | 0,030 | 0,028 |  |
| -4 | 0,035 | 0,030 | 0,027 |  |
| -3 | 0,034 | 0,029 | 0,027 |  |
| -2 | 0,033 | 0,029 | 0,026 |  |
| -1 | 0,033 | 0,028 | 0,026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 0 | 0,032 | 0,027 | 0,025 |  |
|  | 1 | 0,031 | 0,027 | 0,025 |  |
|  | 2 | 0,031 | 0,026 | 0,024 |  |
|  | 3 | 0,030 | 0,026 | 0,024 |  |
|  | 4 | 0,029 | 0,025 | 0,023 |  |
|  | 5 | 0,029 | 0,025 | 0,023 |  |
|  | 6 | 0,028 | 0,024 | 0,022 |  |
|  | 7 8 | 0,027 0,027 | 0,023 | 0,022 |  |
|  |  |  | 0,023 | 0,021 |
| Пример расчёта расхода тепловой энергии на отопление 1 кв.метра |
| Наименова-ние месяца | Температура наружного воздуха (оС) | Расход тепловой энергии в Гкал на обогрев 1 кв.метра площади в месяц при температуре наружного воздуха |  |
|  |  | максимальный | оптимальный | минимальный |  |
| Октябрь | +5,0 | 0,029 | 0,025 | 0,023 |
| Ноябрь | -1,4 | 0,033 | 0,028 | 0,026 |  |
| Декабрь | -9,5 | 0,038 | 0,033 | 0,030 |  |
| Январь | -7,4 | 0,037 | 0,031 | 0,029 |  |
| Февраль | -8,1 | 0,037 | 0,032 | 0,030 |  |
| Март | -2,4 | 0,033 | 0,029 | 0,026 |  |
| Апрель | +6,5 | 0,027 | 0,023 | 0,022 |  |
| В среднем | -2,5 | 0,233 | 0,200 | 0,185 |  |

______________________

| Приложение № 3 |
| --- |
| к Методическим рекомендациям |
| Нормативный расход тепловой энергии в Гкал на отопление 1 кв.метра площади жилья |
| в зависимости от продолжительности отопительного сезона |
| и температурного режима (в пределах допустимых санитарных норм) |
| Отопительный период | Расход тепловой энергии в Гкал на отопление 1 кв.метра площади |
| Коли-чество | Календарный | максимальный | оптимальный | минимальный |
| суток | период | более + 22 оС | + 20 оС | + 18 оС |
| 213 | с 01 января по 30 апреля | 0,233 | 0,200 | 0,185 |
|  | с 01 октября по 31 декабря |  |  |  |
| 208 | с 01 января по 25 апреля | 0,228 | 0,196 | 0,181 |
|  | с 01 октября по 31 декабря |  |  |  |
|  | с 01 января по 30 апреля | 0,228 | 0,196 | 0,181 |
|  | с 05 октября по 31 декабря |  |  |  |
| 203 | с 01 января по 20 апреля | 0,222 | 0,191 | 0,177 |
|  | с 01 октября по 31 декабря |  |  |  |
|  | с 01 января по 25 апреля | 0,222 | 0,191 | 0,177 |
|  | с 05 октября по 31 декабря |  |  |  |
|  | с 01 января по 30 апреля | 0,222 | 0,191 | 0,177 |
|  | с 10 октября по 31 декабря |  |  |  |
| 198 | с 01 января по 15 апреля | 0,217 | 0,186 | 0,172 |
|  | с 01 октября по 31 декабря |  |  |  |
|  | с 01 января по 20 апреля | 0,217 | 0,186 | 0,172 |
|  | с 05 октября по 31 декабря |  |  |  |
|  | с 01 января по 25 апреля | 0,217 | 0,186 | 0,172 |
|  | с 10 октября по 31 декабря |  |  |  |
|  | с 01 января по 30 апреля | 0,217 | 0,186 | 0,172 |
|  | с 15 октября по 31 декабря |  |  |  |
| 193 | с 01 января по 15 апреля | 0,211 | 0,182 | 0,168 |
|  | с 05 октября по 31 декабря |  |  |  |
|  | с 01 января по 20 апреля | 0,211 | 0,182 | 0,168 |
|  | с 10 октября по 31 декабря |  |  |  |
|  | с 01 января по 25 апреля | 0,211 | 0,182 | 0,168 |
|  | с 15 октября по 31 декабря |  |  |  |
|  | с 01 января по 30 апреля | 0,211 | 0,182 | 0,168 |
|  | с 20 октября по 31 декабря |  |  |  |

___________________________

| Приложение № 4 к Методическим рекомендациям |
| --- |
| Нормативное количество химически очищенной воды, используемой на горячее водоснабжение в зависимости от температуры исходной воды (сезона) |
|  | Горячее водоснабжение |
| Температура химически очищенной воды (оС) | Количество химически очищенной воды (тонн) в 1 Гкал |
|  | с 01 апреля по 30 сентября | с 01 января по 31 марта, с 01 октября по 31 декабря | в среднем по году |
| +65 | 21,7 | 19,5 | 20,6 |
| +64 | 22,5 | 20,0 | 21,3 |
| 63 | 23,5 | 20,5 | 22,0 |
| 62 | 24,4 | 21,0 | 22,7 |
| 61 | 25,3 | 21,5 | 23,4 |
| 60 | 26,3 | 22,0 | 24,1 |
| 59 | 27,2 | 22,5 | 24,8 |
| 58 | 28,1 | 23,0 | 25,5 |
| 57 | 29,0 | 23,5 | 26,3 |
| 56 | 30,0 | 24,0 | 27,0 |
| 55 | 30,9 | 24,5 | 27,7 |
| 54 | 31,8 | 25,0 | 28,4 |
| 53 | 32,7 | 25,5 | 29,1 |
| 52 | 33,7 | 26,0 | 29,8 |
| 51 | 34,6 | 26,5 | 30,6 |
| 50 | 35,5 | 27,0 | 31,3 |
| 49 | 36,4 | 27,5 | 32,0 |
| 48 | 37,4 | 28,0 | 32,7 |
| 47 | 38,3 | 28,5 | 33,4 |
| 46 | 39,2 | 29,0 | 34,1 |
| 45 | 40,2 | 29,5 | 34,8 |
| 44 | 41,0 | 30,0 | 35,5 |
| 43 | 42,0 | 30,5 | 36,2 |
| 42 | 42,9 | 31,0 | 37,0 |
| 41 | 43,9 | 31,5 | 37,7 |
| 40 | 44,8 | 32,0 | 38,4 |

___________________