Об утверждении Порядка организации и проведения работ по ремонту 
и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ульяновской области

В соответствии со статьями 17 и 18 Федерального закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях организации ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ульяновской области Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ульяновской области.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ульяновской области Зиннурова В.Х.

Губернатор – Председатель

Правительства области								   С.И.Морозов

# УТВЕРЖДЁН

# постановлением Правительства

# Ульяновской области

ПОРЯДОК

организации и проведения работ по ремонту и содержанию

автомобильных дорог общего пользования регионального

или межмуниципального значения Ульяновской области

1. Настоящий Порядок определяет правила организации и проведения работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ульяновской области (далее – автомобильные дороги), при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности автомобильных дорог (далее – работы по ремонту автомобильных дорог), работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения (далее – работы по содержанию автомобильных дорог).

2. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию автомобильных дорог (далее – работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог) включают в себя следующие мероприятия:

а) оценку технического состояния автомобильных дорог;

б) разработку проектной документации на выполнение  работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее – проекты) или сметных расчётов стоимости работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее – сметные расчёты);

в) проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;

г) приёмку работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

3. Организация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог  осуществляется областным государственным учреждением «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области» (далее – ОГУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»).

4. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в порядке, установленном  Министерством транспорта Российской Федерации.

5. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог и в соответствии с проектами организации дорожного движения, а также с учётом анализа аварийности ОГУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области» осуществляет формирование плана разработки проектов или сметных расчётов в срок, не превышающий трёх месяцев.

План разработки проектов или сметных расчётов утверждается Министерством промышленности и транспорта Ульяновской области.

6. ОГУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области» осуществляет разработку проектов или сметных расчётов в срок, не превышающий одного года с момента утверждения плана разработки проектов или сметных расчётов. В целях разработки проектов в установленном законодательством Российской Федерации и Ульяновской области порядке привлекаются подрядные организации.

Проекты или сметные расчёты разрабатываются с учётом установленных Министерством транспорта Российской Федерации классификации работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, а также периодичности проведения работ по содержанию автомобильных дорог и периодичности проведения работ по содержанию входящих в их состав дорожных сооружений.

7. В случае, если предусмотренный на содержание автомобильных дорог размер средств областного бюджета Ульяновской области на очередной финансовый год и последующие периоды ниже потребности, определённой в соответствии с нормативами денежных затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог, утверждёнными Правительством Ульяновской области, ОГУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области» разрабатываются сметные расчёты, в которых определяются виды и периодичность проведения работ по содержанию автомобильных дорог, которые утверждаются Министерством промышленности и транспорта Ульяновской области, координирующим работу по вопросам реализации региональной политики в области развития дорожного хозяйства.

В случаях, когда  предусмотренный на содержание автомобильных дорог размер средств областного бюджета Ульяновской области на очередной финансовый год и последующие периоды равен или выше потребности, определённой в соответствии с нормативами денежных затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог, утверждёнными Правительством Ульяновской области, разработка проектов или сметных расчётов производится с учётом требований, установленных абзацем 2 пункта 6 настоящего Порядка.

8. При разработке сметных расчётов должны учитываться следующие приоритеты:

а) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе восстановление и замена элементов удерживающих ограждений, светофорных объектов, дорожных знаков, уборка посторонних предметов с проезжей части, уборка снега и борьба с зимней скользкостью, ямочный ремонт покрытий, восстановление обочин;

б) проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих в её состав дорожных сооружений, в том числе восстановление откосов земляного полотна, элементов водоотвода, приведение полосы отвода автомобильной дороги в нормативное состояние.

9. Утверждённые Министерством промышленности и транспорта Ульяновской области проекты или сметные расчёты являются основанием для формирования ежегодных планов проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Указанные планы утверждаются Министерством промышленности и транспорта Ульяновской области.

В соответствии с планами проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется с привлечением в установленном законодательством Российской Федерации и Ульяновской области порядке подрядных организаций.

10. В случае проведения работ по ремонту автомобильных дорог:

а) выполняются работы по содержанию участков автомобильных дорог или их отдельных элементов, находящихся в стадии ремонта, а также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, используемых для организации движения транспортных средств в зоне проведения работ;

б) организуется движение транспортных средств в зоне проведения работ в соответствии со схемами, согласованными ОГУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области» и Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления внутренних дел по Ульяновской области.

11. В случае проведения работ по содержанию автомобильных дорог:

а) при возникновении на автомобильной дороге препятствий для движения транспортных средств в результате обстоятельств непреодолимой силы обеспечивается принятие незамедлительных мер по организации дорожного движения или временному ограничению либо прекращению движения транспортных средств;

б) используемые машины оборудуются аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

12. Приёмка результатов выполненных подрядными организациями работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется ОГУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области» в соответствии с условиями заключённого контракта на их выполнение.

13. Приёмка результатов выполненных работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется ОГУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»  в соответствии с условиями заключённого контракта на их выполнение путём оценки уровня содержания автомобильных дорог, порядок проведения которой утверждается Министерством транспорта Российской Федерации.

_______________